## Slide 1: TEHNOLOGIJA MAŠINOGRADNJE
DEO: TEHNOLOGIJA PLASTIČNOG DEFORMISANJA
Doc. dr Mladomir Milutinović

## Slide 2
RAZDVAJANJE
Kod ove obrade fizički se razdvaja jedna celina u dva ili više delova, pri čemu ne nastaje strugotina već se proces razdvajanja ostvaruje smicanjem po površinama na kojima se pojavljuju maksimalni smičući naponi.
Razdvajanje se razlikuje od ostalih metoda obrade deformisanja u sledećem:
Pri razdvajanju zapremina obratka manja je od zapremine pripremka.
Cilj obrade razdvajanjem nije, kao kod svih ostalih TPD, promena oblika zapremine pripremka, nego podela te zapremine na dva ili više delova
Pri razdvajanju, zona obrade koncentrisana je na usku oblast, dok je kod ostalih metoda obrade TPD najčešće cela zapremina dela u plastičnom stanju.
Suština procesa razdvajanja je ostvarivanje tangencijalnih (smičućih) napona u određenim ravnima. Kada ti naponi dostignu maksimalnu vrednost po toj ravni nastaje razdvajanje
Metode razdvajanja se dele na:
razdvajanje odsecanjem
razdvajanje prosecanjem i probijanjem
razdvajanje lomljenjem
razdvajanje seckanjem
fino razdvajanje presovanjem

## Slide 3
RAZDVAJANJE

## Slide 4
Razdvajanje odsecanjem
Odsecanjem se obrađuju limene table, trake, šipke, cevi i profili. To je pripremna operacija i služi za dobijanje polufabrikata koji se zatim nekom od sekundarnih obrada deformisanjem dalje obrađuju. Rezna linija kod operacije odsecanja je uvek prava.

## Slide 5
Odsecanje na makazama s pravim paralelnim noževima
 | m [daN/mm2] | Debljina materijala s [mm] |  |  | 
 |  | < 1 | 1 – 2 | 2 – 4 | > 4
Meki čelik | 25 –35 | 0,75 – 0,70 | 0,70 – 0,65 | 0,65 – 0,55 | 0,50 – 0,40
Čelik srednje tvrdoće | 35 – 50 | 0,65 – 0,60 | 0,60 – 0,55 | 0,55 – 0,48 | 0,45 – 0,35
Tvrdi čelik | 50 – 70 | 0,50 – 0,47 | 0,47 – 0,55 | 0,44 – 0,38 | 0,35 – 0,25
Al i Cu (žaren) | – | 0,80 – 0,75 | 0,75 – 0,70 | 0,70 – 0,60 | 0,60 – 0,50

## Slide 6
Odsecanje na makazama s pravim nagnutim noževima

## Slide 7
Odsecanje na makazama s kružnim noževima

## Slide 8
    Razdvajanje lima prosecanjem i probijanjem
Prosecanje i probijanje lima su metode obrade razdvajanjem po zatvorenoj konturi uz pomoć specijalnog alata.

## Slide 9
Deformacije u zoni razdvajanja
konvencionalni kvalitet rezne površine
za povišeni kvalitet rezne površine

## Slide 10
Deformacije u zoni razdvajanja

## Slide 11
Deformaciona sila i deformacioni rad

## Slide 12
Tehnologičnost obratka

## Slide 13
Položaj obratka u traci i stepen iskorišćenja trake

## Slide 14
Položaj obratka u traci i stepen iskorišćenja trake
Bočni nož služi za obezbeđivanje tačnosti pomaka i prilikom određivanja potrebne širine trake potrebno je uzeti u obzir i širinu bočnog noža

## Slide 15
Položaj obratka u traci i stepen iskorišćenja trake

## Slide 16
Alati za prosecanje i probijanje
Glavni elementi alata za probijanje i prosecanje su :
matrica
žig
kućište sa vođicama
elementi za vođenje i centriranje trake
elementi za regulisanje pomaka trake
elementi za pričvršćivanje alata za sto mašine
pomoćni elementi

## Slide 17
Alat kompletnog reza
Višepozicioni alat

## Slide 18
Matrica (rezna ploča) najčešće je smeštena u donji deo alata
Oblik rezne linije matrice odgovara obliku radnog predmeta
Matrica

## Slide 19
Žig
Svaki žig ima 3 funkcionalno različita dela
  osloni
  središnji
  radni deo
Oslonim delom žig se oslanja na mašinu, središnji deo prenosi potrebnu silu u zonu rezanja, a radni deo je u direktnom kontaktu sa materijalom i u sprezi sa matricom vrši razdvajanje
Žig treba da bude što je moguće kraći kako bi bila otklonjena opasnost od njegovog izvijanja (60÷100 mm)

## Slide 21
Eksploatacija alata
Oštećenje alata može biti u vidu habanja, trajne neželjene deformacije ili loma alata
Ako na žigu ili matrici dođe do habanja, to habanje može se do određene mere eliminisati tzv. oštrenjem tj. skidanjem debljine sloja koji je zahvaćen habanjem.
Ukupna postojanost alata
Postojanost po jednom oštrenju

## Slide 22
Kućište alata

## Slide 24
Elementi za vođenje trake
U slučaju razdvajanja iz trake potrebno je traku tačno pozicionirati u odnosu na žig i matricu
1 – potiskivač, 2 – opruga
3 - traka, 4 - fiksna letva
1 - fiksna letva, 2 – žig, 3 - matrica, 4 - vodeća ploča, 5 – lim
Fiksno vođenje trake
Vođenje trake pomoću vodeće letve

## Slide 25
Elementi za regulisanje pomaka trake
Graničnik predstavlja najjednostavnije konstruktivno rešenje za regulisanje pomaka trake
Graničnik je fiksiran u telo alata
Kod razdvajanja iz trake, posle svakog hoda prese potrebno je traku ručno ili automatski pomeriti za jedan korak unapred
Ti koraci treba da su uvek isti
U cilju ostvarivanja konstantnosti svakog koraka primenjuju se različita konstruktivna rešenja alata za razdvajanje

## Slide 26
Lovac trake služi da se koriguju greške u pomaku trake kod višepozicionih alata, tj. da se traka neposredno pre delovanja žiga postavi u pravilan položaj
Elementi za regulisanje pomaka trake
1 – žig za otvor za lovca
2 – lovac
3 – žig za razdvajanje

## Slide 27
Elementi za regulisanje pomaka trake
Bočni (koračni) nož obezbeđuje vrlo tačan hod (korak) trake

## Slide 28
1 – čep, 2 – okrugli žig, 3 – profilni žig, 4 – vodeća ploča, 5 – matrica, 6 – vođenje trake, 7 – graničnik za prvi komad, 8 – graničnik, 9 – vođice

## Slide 29
Alat za istovremeno probijanje dva otvora
donje kućište (1)
gornje kućište (2)
stubna vođica (3)
radni komad (W)
trn (12)
lisnata opruga (10)
nosač (12)
gornji žig (4)
elemenati za povezivanje i podložne ploče (5, 6, 7)
klackalica (17)
ležište (18)
donji žig (15)
opruga (16)
radni deo žiga (c)
telo žiga (b)
čep (a)
matrica (d)
noseća ploča (e)
Alat za razdvajanje većih kružnih komada

## Slide 31
Progresivni alati

## Slide 33
Mašine za prosecanje i probijanje
Mehaničke prese:
jednostavne delove
veće serije
delove za koje nije potrebno permanentno prilagođavanje parametara mašine procesu razdvajanja
tanje limove
Hidraulične prese :
komplikovanije delove koji zahtevaju prilagođavanje (regulisanje) brzine u toku procesa
delove s većim dubinama (prostorne delove, npr. kada za kupanje)
manje serije sa čestim zamenama i podešavanjima alata
deblje limove

## Slide 34
Krivajne prese
Ekscentar prese
Kolenaste prese

## Slide 35
Mehaničke prese

## Slide 36
Hidraulične prese

## Slide 37
Fino razdvajanje presovanjem
Fino razdvajanje presovanjem je obrada lima razdvajanjem kojom se dobija visok kvalitet i tačnost presečne površine delova
Proces se izvodi na specijalnom alatu s konturnim zubom koji se utiskuje u lim neposredno pre delovanja žiga
a – žig, b – konturni zub, c – lim
d – matrica, e – protiv žig

## Slide 38
Fino razdvajanje presovanjem

## Slide 39
Alati za fino razdvajanje presovanjem
glava žiga
telo alata
Žig
ploča konturnog zuba
Matrica
protiv žig.

## Slide 40
Alati za fino razdvajanje presovanjem

## Slide 41
Masine za fino razdvajanje presovanjem

## Slide 42
Razdvajanje lomljenjem

## Slide 44
Prese za parcijalno razdvajanje – seckalice
a – lim, b – rezna linija, c – alat, d – odsečeni deo lima

## Slide 45: Lasersko sečenje

## Slide 46: Sečenje vodenim mlazom – Waterjet cutting