## Slide 1: MATERIJALI U INŽENJERSTVU
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Doc.dr Sebastian Baloš

## Slide 2: Nastavne jedinice:
1. Uvod: atomske veze, raspored atoma, greške u kristalima, deformacija, mehanizmi ojačavanja
2. Karakterizacija materijala
3. Čelici
4. Čelici i livena gvožđa
5. Legure bakra
6. Legure aluminijuma
7. Polimeri
8. Keramike
9. Kompozitni materijali

## Slide 3: Uvod: -atomske veze, -raspored atoma, -greške u kristalima, -deformacija, -mehanizmi ojačavanja

## Slide 4: Vrste materijala u inženjerstvu
Inženjerski materijali su materijali od kojih se izrađuju industrijsko-tehnički proizvodi. Mogu biti:
Metali
Polimeri
Keramike
Kompozitni materijali

## Slide 5
Svi materijali koji postoje i koriste se u inženjerstvu mogu da se svrstaju u jednu od navedenih grupa:

## Slide 6
* Ne postoji “najbolji” materijal, postoji samo adekvatan za određenu namenu u određenim uslovima
Svaki materijal egzistira u kristalnom i amorfnom obliku (staklo):

## Slide 7
Metalni materijali – su materijali koji se sastoje od jednog ili više metala uz prisustvo manje količine nemetala (C, N, O,...).
Dele se na proizvode:
Crne metalurgije – osnovni element je železo (čelik, čelični liv, livena gvožđa)
Obojene metalurgije – osnova su svi ostali metali (aluminijum, titan, bakar, magnezijum,...)
Metalni materijali se najčešće koriste u obliku legura.
U inženjerstvu, metalni materijali su najzastupljeniji (još uvek), zbog povoljne kombinacije čvrstoće i duktilnosti, otpornosti na povišene temperature, mogućnosti dobijanja, oblikovanja, recikliranja i dr.

## Slide 8
2. Keramički materijali – su jedinjenja metala i nemetala. Mogu se podeliti na sledeći način:
Tradicionalna keramika (crep, cigla... – mešavina gline, kvarca, feldspata i dr. minerala)
Inženjerska keramika (jedinjenja visoke čistoće: oksidi-Al2O3, karbidi-SiC, nitridi-B4N)
*Odlikuju se visokom tvrdoćom, otpornošću na visoke temperature, malom električnom i toplotnom provodljivošću, visokom hemijskom stabilnošću, ali i vrlo malom žilavošću (krti su).

## Slide 9
3. Polimerni materijali – organska jedinjenja na bazi C i H, koji se sastoje iz dugih molekulskih lanaca različitog oblika. Podela:
Termoplastični polimeri (linijska struktura polimernih lanaca)
Termoreaktivni polimeri (umreženi polimerni lanci)
Elastomeri (gume)-(umreženi polimerni lanci, odsustvo plastične deformacije)
*Odlikuju se malom gustinom, hemijskom stabilnošću, malom toplotnom i električnom provodljivošću, ali i malom čvrstoćom i otpornošću na povišene temperature.

## Slide 10
4. Kompozitni materijali – kombinacija dva ili više makro, mikro ili nano konstituenata različitog hemijskog sastava i koji su posebno dobijeni. Mogu biti:
Partikulitni (ojačani česticama)
Ojačani vlaknima
Laminatni (ojačani 2D strukturama)
Kombinovani
* Izuzetne mehaničke i druge karakteristike, ali i najviša cena.

## Slide 11: Primeri
*Ne postoji “najbolji” materijal, postoji samo adekvatan određenoj nameni u određenim uslovima

## Slide 12: Struktura atoma
Borov model atoma:

## Slide 14: Međuatomske veze
Međuatomske veze mogu biti:
Primarne (jonska, kovalentna, metalna)-relativno jake
Sekundarne (Van-der Waals-ova, vodonična)-relativno slabe

## Slide 15: Metalna veza
Valentni atomi obrazuju tzv. elektronski oblak.
Veza se obrazuje na osnovu međusobnog privlačenja pozitivnih jona: jezgro i nevalentni elektroni (+) i valentni elektroni (-)

## Slide 17
Osobine materijala sa metalnom vezom – metala, određeni su postojanjem elektronskog oblaka.
Metali su neprovidni
Imaju dobru električnu provodljivost
Imaju dobru toplotnu provodljivost
Mogu se plastično deformisati jer joni mogu lako menjati položaj, odnosno, raskidati i uspostavljati metalnu vezu

## Slide 18: Kovalentna veza
Ostvaruje se obrazovanjem elektronskih parova

## Slide 19
Kovalentna veza se javlja kod keramika, nekih metala (W, Ta, Mo – svi sa visokom tačkom topljenja) i polimera.
Primeri:

## Slide 20: Jonska veza
Proizvod je privlačenja suprotno naelektrisanih jona (metal i nemetal), tipična je za keramike

## Slide 21
Materijali sa jonskom i kovalentnom vezom su krti materijali, sa malom toplotnom i električnom provodljivošću
Odaju elektrone
Primaju elektrone

## Slide 22: Sekundarne veze
Van der Waals – ova veza
Vodonična veza

## Slide 23: Raspored atoma
Raspored atoma može biti uređen na:
Velikom dometu b) Malom dometu
Kristalni materijali:
-Temperatura topljenja je približno konstantna
-Anizotropni materijali (osobine su različite u različitim pravcima)
Neristalni materijali (amorfni):
-Tope se u temperaturnom intervalu
-Izotropni materijali (osobine su jednake u različitim pravcima)

## Slide 24
Osnovne kristalne rešetke:
Zapreminski centrirana kubna
Površinski centrirana kubna
Heksagonalna gusto složena

## Slide 25: Zapreminski centrirana kubna (ZCK) kristalna rešetka
Zastupljena je kod sledećih metala: Fe-α, Fe-δ, V, Ta, Mo, W, Cr, Ti-β…

## Slide 26: Površinski centrirana kubna (PCK) kristalna rešetka
Zastupljena kod sledećih metala: Fe-γ, Cu, Al, Pb, Au, Ag, Ni,…

## Slide 27: Haksagonalna gusto složena (HGS) kristalna rešetka
Zastupljena kod sledećih metala: Ti-α, Be, Y, Zn, Mg,…

## Slide 28
Karakteristike ZCK, PCK i HGS strukture:
Broj pripadnosti
Koordinacioni broj
Faktor popune

## Slide 29: Milerovi indeksi pravaca i ravni
a) Indeksi pravaca b) Indeksi ravni

## Slide 30: Greške u kristalima
Postoje:
Tačkaste greške
Linijske greške
Površinske greške
Zapreminske greške

## Slide 31
Tačkaste greške:
b-praznina
c,e-intersticijski atom
d-supstitucijski atom
-izazivaju se deformacije rešetke

## Slide 32
Linijske greške:
f-dislokacija
g-malougaona granica zrna
h-dvojnik

## Slide 33
Ivične dislokacije:
Zavojne dislokacije:
Stvaranje stepenice=
=plastična deformacija

## Slide 34
Umnožavanje dislokacija:
Orowan-ov izvor:
dislokacija
disperzoid
stvorena petlja

## Slide 35
b) Frank-Read-ov izvor:

## Slide 36
Površinske greške:
i-zona praznina
k-velikougaona granica zrna
l-zona stranih atoma
m-granica faza

## Slide 37
Zapreminske greške:
n-talog
o-uključak ili disperzoid
p-mikroprslina
q-mikropora

## Slide 38: Mehanizmi ojačavanja
Čvrstoća materijala može da se poveća:
Deformacionim ojačavanjem
Ojačavanjem granicama zrna
Rastvarajućim ojačavanjem
Ojačavanje sekundarnim fazama

## Slide 39
Deformaciono ojačavanje:
Deformisanjem se umnožavanju i međusobno blokiranju dislokacije. Za plastičnu deformaciju (kretanje dislokacija) je stoga potreban veći napon, što samim tim dovodi do ojačavanja.
Povećava se Re i Rm, a smanjuje A
Re
Rm
ε (~A)

## Slide 40
Ojačavanje granicama zrna:
Granice zrna predstavljaju prepreke kretanju dislokacija. Dislokacije se nagomilavaju na granici zrna, izazivajući koncentraciju napona. Koncentracija napona izaziva pokretanje dislokacija u susednom zrnu, itd. Što ima više zrna (što su zrna sitnija), ojačavanje je veće.
Povećava se Re, Rm i A
Hall-Petch-ova jednačina:

## Slide 41
Rastvarajuće ojačavanje:
Supstitucijski i intersticijski rastvoreni atomi utiču na unos unutrašnjih napona i predstavlja prepreku kretanju dislokacija.
Povećava se Re i Rm, a smanjuje A

## Slide 42
Ojačavanje sekundarnim fazama:
Disperzno ojačavanje
Taložno ojačavanje
Povećava se Re i Rm, a smanjuje A

## Slide 43
Disperzno ojačavanje
Dislokacije ne mogu preseći čestice sa nekoherentnom graničnom površinom i tu se “zakače”, umnožavaju i međusobno blokiraju.
Pre svega ojačavanje na povišenim temperaturama.
Taložno ojačavanje
Disperzno ojačavanje

## Slide 44
b) Taložno ojačavanje
Dislokacije mogu preseći taloge, ali pri tome se troši energija što izaziva ojačavanje

## Slide 45: Hvala na pažnji!