## Slide 1: MATERIJALI U INŽENJERSTVU
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Doc.dr Sebastian Baloš

## Slide 2: Karakterizacija materijala

## Slide 3
Ispitivanje zatezanjem
Ispitivanje energije udara
Ispitivanje tvrdoće
Ispitivanje žilavosti loma
Ispitivanje na puzanje
Ispitivanje na zamor
Priprema metalografskih uzoraka (konvencionalna priprema i replike)
Novi sistem označavanje čelika

## Slide 4: Ispitivanje zatezanjem

## Slide 5
Ispitivanje zatezanjem se najčešće izvodi, jer su materijali najosetljiviji na zatezanje.
Ispitivanje zatezanjem vrši se na uređajima koji se nazivaju kidalice:

## Slide 6
Uzorci (epruvete) za ispitivanje zatezanjem:
Standardni – imaju standardom definisan oblik i dimenzije:
2. Tehnički (armature – rebraste i glatke, lanci ...) – to su uzorci koji se ne obrađuju već samo odsecaju na određenu dužinu.

## Slide 7: Standardni uzorci
Uzorak isečen iz radnog predmeta tipa lima, debljine preko 3 mm:
Pravougaoni poprečni
presek površine So=aobo
Glava
Debljina lima ao
Širina uzorka bo
Ukupna dužina uzorka
Paralelna dužina uzorka
Početna merna dužina Lo
Lo=5,65√So

## Slide 8
Uzorak isečen iz radnog predmeta kružnog poprečnog preseka prečnika preko 4 mm:
Prečnik uzorka Do
Kružni poprečni presek – šipka početne površine So
So=Do2∏/4
Lo=5 Do

## Slide 9: Dijagrami napon-deformacija
Dijagram napon-deformacija za čelik u sirovom (žarenom) stanju:
napon σ [MPa]
deformacija ε [%]
lom
Zatezna čvrstoća Rm [MPa]
Napon tečenja Re [MPa]
deformaciono ojačavanje
stvaranje vrata na uzorku
σ=F/So [MPa]
ε=100ΔL/Lo [%]
Re=Fe/So [MPa]
Rm=Fm/So [MPa]
elastična deformacija
elastična i plastična deformacija

## Slide 10
Dijagram napon-deformacija za čelik u ojačanom (poboljšanom ili deformaciono ojačanom) stanju:
napon σ [MPa]
deformacija ε [%]
Zatezna čvrstoća Rm [MPa]
Napon tečenja Rp0,2% [MPa]
Rp0,2%=Fp0,2% /So [MPa]

## Slide 11
Deformacije pri zatezanju:
napon σ [MPa]
deformacija ε [%]
Rm
ukupna def.=elastična+plastična
plastična deformacija

## Slide 12
Određivanje jediničnog prekidnog izduženja (A) i suženja (Z):
Prekidna dužina uzorka Lu
Prekidna dužina uzorka Lu
Prekidna dužina uzorka Lu
A=100(Lu-Lo)/Lo [%]
Z=100(So-Su)/So [%]

## Slide 13: Tipovi lomova pri ispitivanju zatezanjem
Duktilni (žilavi) lom
Krti lom

## Slide 14: Ispitivanje tvrdoće

## Slide 15
Metode ispitivanja tvrdoće sa utiskivanjem:
po Brinelu (HB) – otpor materijala prema prodiranju kuglice od čelika ili tvrdog metala (1;2;2,5;5;10 mm); uzorak mora biti brušen.
po Vikersu (HV) – otpor materijala prema prodiranju pravilne četvorostrane dijamantske piramide (ugao 136o); uzorak mora biti brušen.
po Rokvelu (HRB, HRC) – otpor materijala prema prodiranju čelične kuglice (1/16 inča) ili dijamantske kupe (ugao 120o); uzorak ne mora biti brušen.

## Slide 16: Ispitivanje energije udara

## Slide 17
teg
uzorak
teg
skala
pokazivač
nosač uzorka
početni položaj
krajnji položaj
Energija udara (ranije udarna žilavost) je mera otpora materijala prema krtom lomu.
Ispituje se na Šarpijevom
klatnu, gde se
standardni
uzorak podvrgava
udarnom savojnom
operećenju.
En.udara je energija
utrošena na
prelom uzorka.
uzorak

## Slide 18
Uređaj – Šarpijevo klatno:
Uzorak za ispitivanje
energije udara sa V-zarezom:

## Slide 19
Duktilni (žilavi) lom 2. Krti lom
Tipovi lomova pri ispitivanju
energije udara

## Slide 20: Ispitivanje na puzanje

## Slide 21
Puzanje je pojava plastične deformacije ispod napona tečenja pri povišenim temperaturama.
Za pojavu puzanja potrebno je materijal podvrgnuti naponu (opterećenju) i povišenoj temperaturi.
Javlja se u kotlovima, gasnim turbinama, mlaznim motorima itd.

## Slide 22
Uređaji za ispitivanje puzanja: - slične kidalicama, ali sa grejnim komorama.

## Slide 23
Rezultat ispitivanja je kriva puzanja:
Deformacija
Vreme
Komponente kotlova
Komponente mlaznih motora

## Slide 24
Način na koji se određuje mesto na kome je komponenta u II fazi:
Deformacija
Vreme
mikroprsline
mikroprsline
orijentacija mikrošupljina
pojava mikrošupljina
lom

## Slide 25: *Priprema metalografskih uzoraka
Koristi se za metalografska ispitivanja, između ostalog i za ispitivanje stanja materijala u slučaju puzanja.
Cilj je određivanje mikrostrukture, koja ujedno određuje mehaničke osobine materijala.
Koriste se dve tehnike:
Klasična priprema uzoraka sa isecanjem
Priprema replika (bez isecanja uzorka)

## Slide 26
Klasična priprema:
Uzorkovanje (isecanje uzorka sa željenog mesta)
Montiranje uzorka u plastični nosač zbog lakše manipulacije
Brušenje brusnim papirima različite granulacije, od najgrublje do najfinije (150, 220, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2400)
Poliranje dijamantskom pastom sa uljem – lubrikantom (6 m, 3 m, 1 m, ¼ m)
Nagrizanje hemijskim sredstvima (nital, pikral, carska voda, ...)
Metalografsko ispitivanje na mikroskopu

## Slide 27
Oprema za klasičnu pripremu uzoraka:

## Slide 28
Priprema replika:
Odabir mesta pripreme
Brušenje brusnim diskovima (iste granulacije kao kod klasične pripreme, obično do granulacije 600) montiranim na ručnu brusilicu
Poliranje (dijamantska pasta 6 i 1 m sa uljem)
Nagrizanje hemijskim sredstvima
Uzimanje replike (postavljanjem plastične pločice u reagens ona omekšava, a nakon toga se prislanja na nagriženo mesto)
Skidanje plastične pločice
Metalografsko ispitivanje “negativa” sa pločice na mikroskopu

## Slide 29
Oprema za uzimanje replika:

## Slide 30: Puzanje - predviđanje radnog veka komponente
Koristi se Larson-Milerov parametar:

## Slide 31: Ispitivanje na zamor

## Slide 32
σ
σ
τ
τ
σ
σ
σg
σd
σsr
σa
σg
σd
σa
σsr=0
Otpornost na zamor predstavlja otpor materijala prema periodično promenljivom opterećenju.
Određuje se broj ciklusa koji komponenta može da izdrži.
Tipično, zahteva se da
komponenta izrađena
od čelika izdrži milion
– 10 miliona ciklusa

## Slide 33
Uređaji za ispitivanje na zamor su pulzatori ili univerzalne kidalice sa mogućnošću postizanja periodično promenljive sile:

## Slide 34: Lom usled zamora
Zatezanje-zatezanje:
Nasilni lom
Linije odmora
Inicijalna prslina
Širenje prsline
* Između linija odmora nalaze se mikroskopske linije koje pokazuju kretanje prsline pri svakoj promeni opterećenja:

## Slide 35
Dvosmerno savijanje
Uvijanje
Jednosmerno
savijanje
Jednosmerno
savijanje sa višestrukom inicijacijom

## Slide 36: Hvala na pažnji!