## Slide 1: Keramika

## Slide 2: Podela keramika
Osnovne vrste:
Tradicionalna keramika
Inženjerska keramika

## Slide 3
Vrste inženjerskih keramika:
oksidi (jonska veza)
karbidi (kovalentna veza)
nitridi (kovalentna veza)

## Slide 4
Osnovne osobine:
Visoka tvrdoća
Krtost
3. Otpornost na visoke temperature
4. Mala električna i toplotnom provodljivost
Visoka hemijska stabilnost

## Slide 5: Struktura keramika
Struktura keramika je određena načinom dobijanja
Načini dobijanja keramika:
Valjanje, duvanje, izvlačenje (silicijum-dioksid, temp.topljenja 1600-1700oC)
Sinterovanje (keramike sa visokom tačkom topljenja, temp.topljenja, 2000 - 3000oC)

## Slide 6: Valjanje, presovanje, duvanje, izvlačenje silicijum-dioksida
valjanje
presovanje
duvanje
Relativno mala čvrstoća i prisutna krtost
izvlačenje
Visoka čvrstoća ~2x više od najčvršćih čelika – dobija se smanjenjem i eliminacijom poroznosti, ali krt materijal

## Slide 7
Sinterovanje je oblikovanje proizvoda primenom visoke temperature i pritiska iz praha, u pogodno oblikovanom kalupu
Metode sinterovanja:
Konvencionalno sinterovanje
Izostatičko sinterovanje
3. Sinterovanje istiskivanjem
Sinterovanje

## Slide 8
čestice
pore

## Slide 9
Zavisnost gustine keramike od vremena sinterovanja:

## Slide 10
gornji žig
donji žig
prah
zagrejana
matrica
sinterovanje
Konvencionalno sinterovanje:
jednostavan proces
neravnomeran pritisak i raspored poroznosti

## Slide 11
Izostatičko sinterovanje (HIP-hot isostatic pressing):
Ravnomerno dejstvo pritiska sa svih strana i ravnomerna poroznost proizvoda
Proizvodi složene konfiguracije
Argon pod pritiskom
Radni predmet
Čelični lim
Zagrejana komora
Pritisak

## Slide 12
Istosmerno istiskivanje
Suprotnosmerno istiskivanje
Gotov proizvod
Klip
Matrica
Žig
Prah
Sinterovanje istiskivanjem:
pogodno za specifične oblike radnih predmeta (izduženi oblik)

## Slide 13: Mikrostruktura keramika

## Slide 14: Silicijum-dioksid
Hemijska formula SiO2 (kvarc)
Preko 10 % zemljine kore
Polimorfan materijal - najveći dijapazon različitih oblika od svih materijala: amorfan i kristalni materijal (više kristalnih sistema)
Temperatura topljenja 1600-1700 oC

## Slide 15
Osobine: tvrd i krt materijal (osobine jako variraju u odnosu na poroznost i čistoću), jeftin, različiti oblici i metode dobijanja (materijal u bloku, tanko slojevi, gel…), toplotni i električni izolator, hemijska stabilnost, transparentnost…
Primena: građevina (obično staklo), medicina, prehrambena industrija, mikroelektronika (čipovi), optoelektronika (optički kablovi), ojačavajuća komponenta u kompozitnim materijalima,…

## Slide 16: Volfram - karbid
Hemijska formula WC
Visoka temperatura
topljenja: ~2900oC
Sinteruje se sa dodatkom kobalta
Heksagonalna gusto složena struktura
Fina -faza (~7 m)
Srednje gruba -faza (~21 m)
Gruba -faza (~42 m)

## Slide 17
Osobine: visoka tvrdoća i otpornost na habanje, žilavost veća od drugih keramika, velika gustina (15-16 g/cm3), hemijska stabilnost i otpornost na visoke temperature
Primena: alatai za obradu rezanjem (burgije, glodala, strugarski noževi – vidija), municija (probojna), sportska oprema,…

## Slide 18: Aluminijum - oksid
Hemijska formula Al2O3 (naziva se i korund, safir)
Pored silicijum-oksida, najrasprostranjenija keramika
Temperatura topljenja: 2070 oC
Može se dobiti kao materijal u bloku, prah ili kao prevlaka

## Slide 19
Osobine: visoka tvrdoća, hemijska i toplotna stabilnost, električni izolator ali za keramiku visoka toplotna provodljivost, relativno niska cena
Primena: brusni alati, ojačavajuća komponenta kompozitnih materijala, farbarska industrija (čestice za metalik boju), balistička zaštita, izolatori za svećice…

## Slide 20: Silicijum - karbid
Hemijska formula: SiC
Temperatura topljenja 2730oC
Različiti kristalografski oblici
Osobine: vrlo visoka tvrdoća i otpornost na habanje, relativno mala gustina, poluprovodnik, visoka cena
Primena: brusni i rezni alati, balistička zaštita, elektronika (diode, LED diode)…

## Slide 21: Hvala na pažnji!