## Slide 1: Laminatni kompozitni materijali

## Slide 2: Podela kompozitnih materijala
PARTIKULITNI
(OJAČANI ČESTICAMA)
  Konvencionalni partikulitni
Disperziono ojačani
Partikulitni nanokompoziti
OJAČANI VLAKNIMA
Diskontinualna vlakna
Kontinualna vlakna
Ojačani nitima
LAMINATNI
KOMBINOVANI

## Slide 3
Laminatni kompozitni materijali imaju višeslojnu strukturu.
Primenom laminatnih kompozitnih materijala se postižu sledeće osobine:
Krutost
Zatezne karakteristike
Otpornost na habanje
Koroziona postojanost...

## Slide 4: (Navarivanje, metalizacija, nanošenje prevlakaPrevlake – na osnovu nanet zaštitni ili antifrikcioni sloj nano, mikronske ili milimetarske debljine.)
Sendvič – spoj dva ili više posebno dobijena materijala u obliku kvazi-dvodimenzionalne ili trodimenzionalne strukture.
Konvencionalni laminati – spoj dva ili više posebno dobijena materijala u obliku kvazi-dvodimenzionalne strukture.
Vrste laminata:

## Slide 5: Dobijanje laminatnih kompozitnih materijala
Postupci dobijanja (spajanja):
1. Izvlačenje
2. Valjanje
3. Zavarivanje
4. Lepljenje

## Slide 6: Izvlačenje
Za dobijanje presvučenih žica i cevi.
Žica se izvlači kroz alat gde se unosi materijal prevlake ili omotača u istopljenom ili viskoznom stanju.

## Slide 7: Valjanje
Spajanje dva ili više limova/ploča metala: čelik+čelik, čelik+legura Ti...
U pojedinim slučajevima se dobijeni materijal termički obrađuje (istim režimima dve ili tri različite vrste čelika).
Laminatni kompozitni materijal
Valjci
Valjci

## Slide 8: Zavarivanje
Naročito važna tehnologija eksplozivnog zavarivanja.
Primenjuje se tamo gde je nemoguće spojiti materijale valjanjem.
detonator
eksploziv
razmak
komponente
eksplozija
mlaz tečnog metala

## Slide 9: Lepljenje
Spajanje dve komponente trećom komponentom koja – lepkom.
Očvršćavanjem lepka dolazi do stvaranja hemijske veze komponenti sa lepkom.
Pogodno za tanke komponente različitih tipova.
Komponenta 1
Komponenta 2
Lepak
Granični
slojevi

## Slide 10: Primena
Avio – industrija
Namenska industrija
Drvna industrija
Sportska oprema
Tehnologija pakovanja

## Slide 11: Avio - industrija
Sendvič strukture tipa saća
Delovi strukture aviona i raketa: horizontalne i vertikalne repne površine, kanardi,... (delovi gde se ne nalazi gorivo)
Lopatice rotora helikoptera (otporne na udar - municiju)

## Slide 12: Namenska industrija
Dvo- i troslojni čelici za balističku zaštitu.
Dvoslojni čelici tvrdoće: 600 HB spoljašnja i 430 HB unutrašnja ploča.
Troslojni čelici: 430 HB spoljašnja, 600 HB srednja i 340 (430) HB unutrašnja ploča.

## Slide 13: Drvna industrija
Primena kod šperploče – međusobno zalepljeni pločasti elementi sa različito usmerenim drvenim vlaknima za nosivost u različitim pravcima.

## Slide 14: Sportska oprema, lov
Kompozitni luk – krajevi izrađeni od laminata: drvo spolja, unutra polimer ojačan staklenim i/ili ugljeničnim vlaknima
Malofrikcioni sloj od poliuretana (PU)
ABS, fenolna smola – estetika, otpornost na habanje
Drvo, aluminijumsko saće ili penasti materijal – otpornost na udar
Elementi za ukrućenje od poliestera ojačanog staklenim, ugljeničnim i aramidnim vlaknima
Nerđajući čelik ili legura aluminijuma – otpornost na habanje

## Slide 15: Tehnologija pakovanja
Tipičan primer je lepenka.
Sastoji se od tri kartona: dva kartona spojena talasastim kartonom između njih.
Cilj je dobijanje relativno laganog i jeftinog materijala dovoljne krutosti.

## Slide 16: Pitanja iz laminatnih kompozitnih materijala
1. Koje se osobine dobijaju primenom laminatnih kompozitnih materijala?
2. Vrste laminata?
3. Izvlačenje laminata?
4. Valjanje i zavarivanje laminata?
5. Lepljenje laminata?
6. Laminati u avio – industriji?
7. Laminati u namenskoj, građevinskoj industriji i tehnologiji pakovanja?
8. Laminati u sportskoj opremi?

## Slide 17: Kombinovani kompozitni materijali

## Slide 18: Podela kompozitnih materijala
PARTIKULITNI
(OJAČANI ČESTICAMA)
  Konvencionalni partikulitni
Disperziono ojačani
Partikulitni nanokompoziti
OJAČANI VLAKNIMA
Diskontinualna vlakna
Kontinualna vlakna
Ojačani nitima
LAMINATNI
KOMBINOVANI

## Slide 19
Do danas je realizovana kombinacija disperzno ojačane osnove i niti.
Ojačavanjem osnove ojačava se i kompozitni materijal:
Za l>lkrit : k=Rmv fv(1-lkrit/2l)+σo’fo
Za l<lkrit : k=lfv/d+σo’fo
Gde je: k – zatezna čvrstoća kompozitnog materijala
Rmv – zatezna čvrstoća vlakana
fv – udeo vlakana
lkrit – kritična dužina vlakana
l – dužina vlakana
σo’ – napon u osnovi pri lomu kompozitnog materijala
 - smicajni napon (athezija,napon veze) između osnove i vlakana
d – prečnik vlakana

## Slide 20: Dobijanje kombinovanih kompozitnih materijala
Postupci dobijanja su analogni postupcima dobijanja kompozitnih materijala ojačanih nitima
Livenjem
Metalurgijom praha (sinterovanjem)

## Slide 21: Livenje kompozitnih materijala
Livenje sa umešavanjem
Livenje pod pritiskom: 1. gasno
2. direktno
3. indirektno

## Slide 22: Livenje kompozitnih materijala
Livenje sa umešavanjem niti i čestica:
jednostavan i jeftin proces
mešanje je potrebno za za dobijanje jednake distribucije niti
Ubacivanje
Niti i čestica
Sud
Grejači
Tečni kompozit
Mešač

## Slide 23
Livenje pod pritiskom
složeniji i skuplji
proces
minimalna poroznost
dobijanje sitnozrne strukture
Tečni metal+čestice
Azot pod pritiskom
Presovane niti(+čestice)
Gotov proizvod
Gasno livenje pod pritiskom:
Pogodno za velike radne predmete

## Slide 24
Direktno livenje pod pritiskom:
potreban tačan proračun zapremine za popunu kalupa jer nema ulivnog sistema
Radni sto
Osnovna ploča
Izbacivač
Grejač
Kalup
Pritiskivač
Tečni metal+čestice
Presovane niti (+čestice)
Dejstvo pritiska

## Slide 25
Indirektno livenje pod pritiskom:
protok je kontrolisan kroz ulivni sistem
pogodno za manje radne predmete složenije konguracije
Klip
Cilindar
Kalup
Odlivci
Jezgra
Usmeravanje tečnog metala

## Slide 26
Klasično livenje pod pritiskom (brizganje ili ekstruzija):
Kalup
Izbijači
Dizna
Levak
Polimerne granule+vlakna
Vijak
Konus
Cilindar
Obrtno kretanje
Tečni metal + niti+čestice
Obezbeđeno je usmeravanje niti prolaskom kroz diznu, čime se postižu željene mehaničke karakteristike u određenom pravcu.

## Slide 27: Sinterovanje
čestice
pore
Konvencionalno sinterovanje
Izostatičko sinterovanje
Sinterovanje istiskivanjem

## Slide 28
gornji žig
donji žig
prah
zagrejana
matrica
sinterovanje
Konvencionalno sinterovanje:
jednostavan proces
neravnomeran pritisak i raspored poroznosti

## Slide 29
Izostatičko sinterovanje (HIP-hot isostatic pressing):
Ravnomerno dejstvo pritiska sa svih strana i ravnomerna poroznost proizvoda
Argon pod pritiskom
Radni predmet
Čelični lim
Zagrejana komora
Pritisak

## Slide 30
Istosmerno istiskivanje
Suprotnosmerno istiskivanje
Gotov proizvod
Klip
Matrica
Žig
Prah
Sinterovanje istiskivanjem:
pogodno za specifične oblike radnih predmeta (izduženi oblik)

## Slide 31: Legura magnezijuma ojačana česticama i nitima
Čestice SiC
Niti C
Metalna osnova – legura Mg

## Slide 32: Pitanja iz kombinovanih kompozitnih materijala
1. Šta se dobija kombinovanim ojačavanjem (vlaknima i disperziono)?
2. Dobijanje kompozitnih materijala ojačanih nitima?
3. Nacrtati mikrosturkturu kombinovano ojačane legure magnezijuma.