## Slide 1: PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Doc.dr Sebastian Baloš

## Slide 2: Izrada zavarenih konstrukcija
Principijelna šema izrade zavarenih konstrukcija:
Skladište limova i profila
Ispravljanje limova i profila
Čišćenje limova i profila
Obeležavanje limova i profila
Rezanje limova i profila
Savijanje limova i profila
Bušenje limova i profila
Montaža konstrukcija
Zavarivanje konstrukcija
Ispravljanje konstrukcija
Kontrola zavarenih spojeva
Termička obrada konstrukcija
Skladište gotovih proizvoda
Od skladišta polufabrikata do skladišta gotovih proizvoda

## Slide 3: Skladište limova i profila
Skladišta mogu biti: otkrivena, nadkrivena, zatvorena.
Limovi se slažu: horizontalno ili vertikalno na specijalnim stelažama.
Profili se slažu: horizontalno na podu ili specijalnim stelažama.

## Slide 4
Transport se vrši dizalicama sa elektromagnetima kako bi se sprečilo oštećenje ili krivljenje:

## Slide 5: Ispravljanje limova i profila
U praksi dolazi do krivljenja limova i profila tokom transporta.
Koriste se sistemi valjaka ili prese.

## Slide 7: Čišćenje limova i profila
Vrši se čišćenje od korozije ili cundera hemijskim sredstvima-kiselinama ili mehaničkim putem (peskiranje, čeličnom sačmom, vodenim mlazom ili drugim sredstvima – orahove ljuske).
Nakon toga premazivanje osnovnom (temeljnom) bojom i odlaganje u skladište.

## Slide 9: Obeležavanje limova i profila
Tradicionalno se vrši se na radnim stolovima sa točkićima (mehanički) ili kuglama (hidraulični).

## Slide 10
Obeležavanje se vrši standardnim alatom: tačkašima (kirnerima), metrima, šestarima, ugaonicima, neelastični konac itd.
Složene konture se
obeležavaju
fotoprojekcionim
metodama (kirner)
ili šablonima
(serijska proizvodnja).

## Slide 11: Rezanje limova i profila
Tradicionalno, vrši se na makazama, presama, kružnim noževima, tocilima...

## Slide 15: *Savremene metode obeležavanja i rezanja
Uređaji koji objedinjuju obe operacije, odnosno, samo vrše ulogu rezanja, ali sa numeričkim upravljanjem:
Uređaji sa plazmom (tanji limovi)
Uređaji sa laserom (tanji limovi)
Uređaji sa vodenim mlazom (gotovo sve debljine ploča)
...
Ovi uređaji obezbeđuju rezanje/isecanje znatno složenijih kontura daleko većom brzinom nego klasičnim metodama obeležavanja i rezanja.
Npr., kontura se nacrta u AutoCAD, prenese na uređaj za isecanje i iseca.

## Slide 16
Merač protoka
Ulaz abraziva
Mlaznica/dizna
Ulaz vode pod pritiskom
Komora za mešanje
Ventil

## Slide 17: Savijanje limova i profila
Savijanje:
Cilindara
Konusa
Loptastog oblika
Tankih limova
Profila

## Slide 18
Savijanje cilindara:

## Slide 20
Savijanje konusa

## Slide 22
Savijanje loptastog oblika

## Slide 23
Savijanje tankih limova

## Slide 24
Savijanje profila

## Slide 26
Savijanje limova i profila u vrucem stanju:

## Slide 27
Otvaranje i zatvaranje ugaonika u vrucem stanju:

## Slide 28: Bušenje limova i profila
Za limove debljine veće od 20-25 mm.
Koriste se bušilice sa burgijama 15-25 mm.
Zagrevanje alata na 250-300oC, pa mora hlađenje posebnim sredstvima.
Moguće je bušenje paketa limova odjednom.
Za bušenje više otvora sa tačnim pozicioniranjem koriste se vođice pri čemu je produktivnost veća.

## Slide 29: Probijanje otvora
Predstavlja alternativu bušenju.
Koristi se za limove debljine limova do 25 mm.
Koriste se prese.
Zbog neravne površine otvora (koničnost), potrebna je dodatna operaija razvrtanja.

## Slide 30
Za probijanje otvora prečnika preko 25 mm koristi se i oksiacetilensko rezanje.
* Alternativa: bušenje/probijanje otvora nekonvencionalnim postupcima:
Uređaji sa plazmom (tanji limovi)
Uređaji sa laserom (tanji limovi)
Uređaji sa vodenim mlazom (gotovo sve debljine ploča)
...
** Naročito efikasno je bušenje/probijanje vodenim mlazom ili laserom sa visokim kvalitetom površine reza.

## Slide 31: Montaža konstrukcija
Montaža se sastoji od razmeštaja/pozicioniranja elemenata i nihovog spajanja kratkim šavovima.
Manji elementi se montiraju ručno, veći elementi dizalicama.

## Slide 32: Montaža limova
Dužina kratkih šavova 20-80 mm.
Rastojanje između šavova 200-250 mm.
Pre izvođenja kratkih šavova vrši se pozicioniranje sa pomoćnim šavovima koji se nakon izvođenja kratkih šavova uklanjaju – bruse.
Zavisi od debljine limova

## Slide 41: Mehanizovane linije za obradu limova i profila
Koriste se za povećanje produktivnosti.

## Slide 42
1 Lim
2 Valjkasti transporter
3 Uređ.za isprav.limova
4 Valjkasti transporter
5 Valjci
6 Uređaj za postavljanje limova u vert. položaj
7 Komora za čišćenje limova
8 Vertikalni valjci
9 Bojenje temeljnom bojom
10 Komora za sušenje
11 Valjci
12 Uređaji za postavljanje u horizontalan položaj
13 Valjkasti transporter
14 Sto za obeležavanje, odnosno uređaj za isecanje plazmom, vodenim mlazom ili laserom

## Slide 43
Zavarivanje konstrukcija
Ispravljanje konstrukcija
Kontrola zavarenih spojeva
Termička obrada konstrukcija
Skladište gotovih proizvoda

## Slide 44
Hvala na pažnji!