## Slide 1: PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za proizvodno mašinstvo
Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Doc.dr Sebastian Baloš

## Slide 2: Izrada zavarenih rezervoara
Rezervoari su posude za čuvanje tečnosti do nadpritiska 0,5 bara i temperature 100oC.
Vrste rezervoara:
Vertikalni cilindrični rezervoari
Položeni cilindrični rezerovari
Loptasti rezervoari

## Slide 3: Vertikalni cilindrični rezervoari
Pod je najčešće ravan, a krov pod kosinom.
Zapremina 100-20000 m3
dno d=4-16 mm
plašt
d=4-16 mm
krov d=2,5-3 mm

## Slide 4
Izrada plašta:
d>6mm
d<6mm
l>25-30 mm

## Slide 5
Šema izrade krova u sekcijama:
Izrada krova sa rešetkastom konstrukcijom je složeno, pa se prešlo na alternativne konstrukcije:
Sa visećim krovom
Sa sferičnim krovom/dnom

## Slide 6
Rezervoari sa visećim krovom:
- Viseći krov se naslanja na stub i plašt.

## Slide 7
Rezervoari sa sferičnim krovom:
Bez stuba, oslanjanje krova samo na plašt.

## Slide 8
Rezervoari sa sferičnim krovom i dnom:

## Slide 9: Izrada vertikanih rezervoara
Izrada plašta
Izrada dna
Izrada krova (sferičnog)=izrada danceta

## Slide 10
Izrada plašta rezervoara:
Savijanjem u rolnu
Zavarivanje plašta iz jedne rolne

## Slide 11
Izrada plašta savijanjem u rolnu – šematski prikaz:
1. Zavarivanje sa jedne strane
2. Bubanj za okretanje plašta
3. Zavarivanje sa druge strane
4. Bubanj za namotavanje zavarenog plašta
5. Plašt namotan u rolnu

## Slide 12
Prikaz linije za izradu (zavarivanje):
I pripremljeni limovi (ispravljeni, očišćeni, pasivizirani, rezani)
II montaža
III zavarivanje poprečni šavova
IV zavarivanje uzdužnih šavova
V kontrola
VI zavarivanje poprečni šavova
VII zavarivanje uzdužnih šavova
VIII kontrola
IX namotavanje na bunt

## Slide 13
Redosled montaže limova plašta:

## Slide 14
Redosled izvođenja zavarenih spojeva:
Prvo poprečni pa uzdužni šavovi
Od debljih ka tanjim limovima

## Slide 15
Izrada plašta zavarivanjem iz jedne rolne:
Pozicija 3:
Zavarivanje (tačkasto)
Plastična deformacija (pertlovanje):

## Slide 16
Izrada dna rezervoara:
Elementi dna se isecaju i pripremaju u radionici, a zavaruju na radilištu (veći rezervori)
Elementi dna se isecaju, pripremaju i zavaruju u radionici, a spajaju na radilištu (manji rezervoari)

## Slide 17: Položeni cilindrični rezervoari
Zapremina 3-300 m3
d=3-36mm
l=2-30m
D=1,4-4m

## Slide 18
Oblici danceta:

## Slide 19: Izrada položenih cilindričnih rezervoara
I paket limova
II obeležavanje
III rezanje uzdužnih ivica
IV rezanje poprečnih ivica
V savijanje limova

## Slide 20
Zavarivanje plašta:
I podešavanje ivica stegom
II postavljanje ulazne i izlazne pločice
III EPP zavarivanje sa unutrašnje strane
IV EPP zavarivanje sa spoljašnje strane
V uklanjanje ulazne i izlazne pločice
VI postizanje cilindričnosti plašta
VII kontrola zavarenog spoja

## Slide 21
Izvođenje šavova:

## Slide 22
Izrada danaca:
I zavarivanje ulazne i izlazne pločice
II EPP zavarivanje
III rezanje kružnih limova
IV bušenje otvora u centru lima zbog centriranja
V izvlačenje sferičnog dela danca
VI izvlačenje oboda danca
VII rezanje i priprema ivica danca za zavarivanje
VIII zatvaranje otvora na dancu
IX kontrola zavarenih spojeva

## Slide 23
V-izvlačenje sferičnog dela danca:

## Slide 24
VI izvlačenje oboda danca

## Slide 25
VII rezanje i priprema ivica danca za zavarivanje

## Slide 26
Montaža i zavarivanje položenih cilindričnih rezervoara:
I montaža sekcija plašta
II montaža danceta na plašt
III zavarivanje kružnih šavova sa unutrašnje strane
IV zavarivanje kružnih šavova sa spoljašnje strane
V montaža i zavarivanje dve sekcije rezervoara

## Slide 27
I montaža sekcija plašta

## Slide 28
II montaža danceta na plašt

## Slide 29
III zavarivanje kružnih šavova sa unutrašnje strane

## Slide 30
IV zavarivanje kružnih šavova sa spoljašnje strane

## Slide 31: Loptasti rezervoari
Zapremine 6-4000 m3

## Slide 32: Izrada loptastih rezervoara
Koriste se dve metode:
1. Isecanje i priprema limova u radionici, montaža i zavarivanje na radilištu (veći rezervoari)
2. Izrada sekcija u radionici i montaža i zavarivanje na radilištu (manji rezervoari)
* limovi se deformišu na toplo presama (veće debljine) ili na hladno valjcima.

## Slide 33
Montaža sekcija u vertikalnom položaju:
Prvo se izvode kratki šavovi, pa koreni zavar na dužinama od po 400 mm (obično REL, MAG).
Sekcija se skida, okreće ispupčenjem prema dole i završi koreni zavar (REL, MAG, EPP).

## Slide 34
Zatim zavarivanje limova sa druge strane (EPP):

## Slide 35
Princip zavarivanja sekcija:
Prvo meridijalni šavovi, pa ekvatorijalni
Zavarivanje na manipulatoru:

## Slide 36
Hvala na pažnji !