## Slide 1: Tehnologija zavarivanja 2

## Slide 2: EPP zavarivanje
Režimi zavarivanja su od velikog značaja, s obzirom da je to najčešće automatski postupak zavarivanja.
Ključno je dobijanje šava željenih dimenzija i oblika poprečnog preseka.
Dimenzije i oblik dimenzija poprečnog preseka šava određeni su količinom toplote i načinom dovođenja toplote.

## Slide 3
Osnovne dimenzije šava:
Oblik i dimenzije šavova mogu da se opišu preko koeficijenta uvara (ψu) i nadvišenja (ψc).

## Slide 4
Pravilan izbor koeficijenta uvara (odnos širine šava b i dubine uvara hu):
*optimalna vrednost ψu=1,3-2.
b
hu

## Slide 5
ψu=0,8-1,2
α~ 180o
ψu=1,3-5
α~ 90o
Ψu>5
α~ 0o
Navarivanje

## Slide 6
Koeficijent nadvišenja (odnos širine b i visine nadvišenja c):
Optimalna vrednost koeficijenta nadvišenja je od 7 – 10, pri tome je izgled šava:
b
c

## Slide 7
ψc<7: uski šav, veliko nadvišenje – potrebna je priprema (npr. V-šav) kako bi se tu smestio višak DM.
ψc >10: široki šav, malo nadvišenje – ujedno ψu relativno velik, > 5:

## Slide 8: Režimi EPP zavarivanja
Na promenu oblika i dimenzija poprečnog preseka šava utiču sledeći parametri:
1. Struja zavarivanja
2. Gustina struje zavarivanja
3. Napon luka
4. Brzina zavarivanja
5. Nagib elektrode
6. Nagib proizvoda
7. Vrsta struje i praška

## Slide 9
Struja zavarivanja:
Što je jača struja zavarivanja, već je količina toplote, veći je pritisak gasova i veće duvanje luka.
Raste dubina uvara hu - u većom meri, širina (b) i nadvišenje (c) – u manjoj meri.
Koeficijent uvara ψu se smanjuje, šav dobija sledeći oblik:

## Slide 10
Dijagram zavisnosti b, c, hu od struje zavarivanja:

## Slide 11
Promena oblika šava povećanjem struje zavarivanja:

## Slide 12
Gustina struje zavarivanja:
Smanjenje prečnika elektrodne žice za istu jačinu struje uzrokuje povećanje gustine struje zavarivanja.
Time se povećava dubina
uvara hu i nadvišenje c, a
smanjuje širina šava b:

## Slide 13
*Povećanje struje zavarivanja (preko 125 A/mm2) uz povećanje dužine slobodnog kraja žice:
Veće zagrevanje žice – njeno brže topljenje
Više energije ide na topljenje žice, a manje na el.luk
Rezultat je povećanje brzine EPP zavarivanja i do 50%, ali uz smanjen uvar (moguće zavarivanje manje debljine osnovnog materijala)

## Slide 14
Napon luka:
Što je luk duži, veći je i napon luka, kao i toplota koja se troši na topljenje žice i praha.
Time se smanjuje uvar
hu i nadvišenje c,
a povećava b,
a smanjuje.

## Slide 15
Promena oblika šava povećanjem napona luka:

## Slide 16
Brzina zavarivanja:
Povećanjem brzine zavarivanja se skraćuje toplotno dejstvo luka na materijal.
To dovodi do smanjenja
širine šava b i u manjoj
meri nadvišenja c i
dubine uvara hu.

## Slide 17
Promena oblika šava povećanjem brzine zavarivanja:

## Slide 18
Nagib elektrode:
Nagib elektrodne žice može biti vertikalan, sa uglom napred i uglom nazad.
Ugao napred: zagrevanje metala ispred luka, a istiskivanje rastopa je smanjeno – povećanje širine šava b, a dubina uvara hu i nadvišenje
c se smanjuju.
- Ugao nazad: intenzivno je istiskivanje rastopa, a dubina uvara hu i nadvišenje c se povećavaju.

## Slide 19
Nagib radnog predmeta:
Može se izvoditi u horizontalnoj ravni, na “padini” i “usponu” – vrlo često dominantni parametri (dalja podešavanja hu postižu se najefikasnije optimizacijom npr. struje i gustine struje)
Na “padini” (a) – rastop se sliva ispod luka i smanjuje se dubina uvara hu i nadvišenje c.
Na “usponu” (c) –
rastop
otiče ispod luka i
dubina uvara hu i
nadvišenje c se
povećavaju.

## Slide 20
Ograničenja nagiba:
Nagib na “usponu” i “padini” ne sme biti veći od 6 – 8o.*
Nagib oko uzdužne ose ne sme biti veći od 20o.*
* U suprotnom se pojavljuju nepravilnosti tipa neuvarenih mesta, zareza ili nepravilnog oblika šava.

## Slide 21
Vrste struje i praha:
Vrsta struje:
Jednosmerna: -prava polarnost (- na elektrodi):
topljenje elektrode slabije, OM jače.
-obrnuta polarnost (+ na elektrodnoj žici):
topljenje OM slabije, elektrode jače.

## Slide 22
2) Vrsta praha:
Manje viskozni prahovi u tečnom stanju + manja brzina očvršćavanja: lakše izdvajanje gasova i glatka površina
- Krupniji prahovi daju manji pritisak praha, pa je manji pritisak na gasni mehur i samim tim je mehur veći i luk deluje na veću površinu. Tada je dubina uvara hu manja a širina šava c veća.

## Slide 23: Veza između površine šava i parametara režima zavarivanja
Dimenzije i oblik poprečnog preseka šava su određeni količinom i načinom dovođenja toplote.
Parametri se dobijaju:
od proizvođača ili
2. računski (pomoću dijagrama-nomograma).

## Slide 24
Računski metod uzima u obzir da je šema prenosa toplote osnovnog materijala kao za polubeskonačno telo.

## Slide 25
Parametri EPP zavarivanja su:
Struja zavarivanja Iz – daje dubinu uvara (penetraciju)
Napon luka Ul – širina šava
Brzina zavarivanja vz – smanjenje dubine uvara i širine šava

## Slide 26
Površina uvara, primena i uticaj režima:
Polukrug – nema praktičan značaj
Poluelipsa: velika Iz, mali Ul – zavarivanje sa velikim uvarom (ekonomično)
Poluelipsa: mala Iz, velik Ul – navarivanje
(primer: točkovi vagona, gde težimo da što manje utičemo na osnovni materijal)

## Slide 27
Oblici i primena šavova kod EPP postupka:
X-šavovi – najčešće,
gotovo uvek
2. V-šavovi – mogu, ali
retko (vrlo teško izvesti
jer je reprodukciona sposobnost-ponovljivost mala)
3. V-šavovi sa podložnom
pločicom
Podložna pločica je od čelika (ostaje) ili od Cu ili keramike (ne ostaju)

## Slide 28
* Karakteristično za EPP postupak:
Zavarivanje sa ulaznom i izlaznom pločicom (tehnološka proba)
Vrši se da se vidi da li je preklapanje šavova adekvatno:
Osnovni materijal
Osnovni materijal
Ulazna pločica
Izlazna pločica
Izlazni krater

## Slide 29
Približno određivanje parametara EPP zavarivanja preko nomograma:
Optimalna vrednost:
Ψu = 1,3-2

## Slide 30
Za de= 2 mm i Ψu = 2:
a) Ul = 35 V i Iz = 500 A ili b) Ul = 45 V i Iz = 550 A
Za zavarivanje tanjih
limova
Za zavarivanje debljih limova
Povećanjem vz

## Slide 31
Povećanje brzine može da ima negativan efekat
Problem je prekratko zadržavanje rastopa u tečnom stanju
To dovodi do nepotpune degazacije:
Nepotpuna degazacija se vidi prema izgledu troske sa unutrašnje strane (kada se skine sa šava): sjajna, kao ogledalo.
Takva troska može biti i rezultat previše gustog praha
Za zavarivanje tanjih
limova
Za zavarivanje debljih limova
Povećanjem vz

## Slide 32
* Postoji težnja da se oba šava izrade sa istim parametrima, ali to zbog deformacija nije najbolje rešenje – bolje je drugi bude “jači”, da se anulira deformacija prvog (simetrični šav):
IZ1; Ul1 = IZ2; Ul2
IZ1; Ul1 < IZ2; Ul2
** To se dešava iz razloga što 1. šav vrši deformaciju osnovnog materijala, a 2. treba da izvrši deformaciju i osnovnog i dodatnog materijala šava 1.
U praksi je popularno koristiti iste režime za oba šava:

## Slide 33
Jednaki šavovi se mogu koristiti na cevima:
* Potrebno je zadržati preklop.

## Slide 34
Uticaj oblik šava, pri istim režimima zavarivanja:
H-visina (nadvišenje+dubina uvara) šava ostaje ista, varira koeficijent nadvišenja ψc
Što je ψc (b/c) veći, šav je ravniji i pogodniji za dinamičko opterećenje (optimalni ψc=7-10)

## Slide 35
Ugaoni šavovi:
proračun parametara isti kao kod sučeonih šavova
koeficijent ugaonog šava (Ψ=b/H):

## Slide 36
Uticaj parametara zavarivanja na oblik nadvišenja ugaonih šavova:
Veća Iz, veći uvar
Manja Iz, manji uvar

## Slide 37: Hvala na pažnji!