## Slide 1: Tehnologija zavarivanja 2

## Slide 2: MIG/MAG zavarivanje
Tehnologija MAG zavarivanja zavisi od:
Pripreme osnovnog materijala (oblik i dimenzije žljeba, čišćenje)
Prečnika elektrode
Izbora parametara (vrsta, polaritet, jačina struje, napon, dužina el.luka, ugao nagiba, pravac kretanja, brzina zavarivanja)
Tehnike zavarivanja

## Slide 3
Obično jednosmerna struja obrnute polarnosti, direktna polarnost ako je mala debljina osn.mat.
Naizmenična struja se ne koristi zbog smanjene stabilnosti el.luka (upotreba gasa)!
-
+

## Slide 4
Prenos materijala u kratkom spoju i sitnim kapima (sprej), pulsno (svi položaji):
Prenos u krupnim kapima izaziva prekomerno prštanje metala i ne preporučuje se (samo hor.položaj):

## Slide 5
Izvor struje je sa konstantnim naponom (CV-Constant Voltage):
Pomeranjem ruke operatera može doći do promene dužine luka:
1. Skraćenjem luka (3-1), struja raste sa I3 na I1, brzina topljenja žice se povećava i dužina luka se povećava (povratak sa 1 na 3)
2. Produženjem luka (1-3), struja se smanjuje sa I1 na I3, brzina topljenja se smanjuje i dužina luka se smanjuje (povratak sa 3 na 1)

## Slide 6
Na aparatu se podešava brzina dotura žice, a od toga zavisi struja: što veća brzina, veća i struja!!!

## Slide 7
Za različite jačine struje koriste se različiti slobodni krajevi žice:
a) Slobodni kraj žice manji od odstojanja mlaznice, I=50-150A
b) Slobodni kraj žice jednak odstojanju mlaznice, I=150-350A
c) Slobodni kraj žice veći od odstojanja mlaznice, I>350A
Prenos materijala u kratkom spoju
Prenos materijala u krupnim kapima i spreju

## Slide 8
Napon luka zavisi od zaštitnog gasa, materijala, prečnika elektrode, načina prenosa materijala:

## Slide 9
Brzina zavarivanja zavisi od struje i položaja:
Za veću struju, veća je i brzina zavarivanja
Manja brzina za prinudne položaje (vertikalno, iznad glave)

## Slide 10
Uticaj nagiba pištolja:
Tehnika unapred-luk prema neistopljenom materijalu:
Manji uvar
Širok šav
Za tanji osnovni materijal
Tehnika unazad-luk prema istopljenom materijalu:
Veći uvar
Uzan šav
Stabilniji luk
Manja poroznost šava
Najčešće se primenjuje, posebno za prinudne položaje-sprečavanje curenja metala šava (“pridržavanje gasom”)

## Slide 11
Uticaj vrste zaštitnog gasa:
- Potreban optimalni protok: premali protok daje nedovoljnu zaštitu (prodor spoljašnjih gasova u šav); preveliki protok daje turbulentno strujanje (isto nedovoljna zaštita i prodor spolj.gasova u šav)
- Poseban problem je uticaj strujanja vazduha (vetra), koji može da oduva zaštitni gas!!!

## Slide 12
Kretanje vrha žice (pištolja/šobe):

## Slide 13
Režimi zavarivanja u atmosferi CO2 (MAG)
određivanje sledećim redosledom:
Prečnik elektrodne žice
Struja zavarivanja
Brzina zavarivanja
Napon luka
Potrošnja CO2

## Slide 14: Prečnik elektrodne žice

## Slide 15
Elektrodna žica manjeg prečnika za istu struju zavarivanja obezbeđuje:
povećanu stabilnost gorenja luka,
smanjuje prštanje tečnog metala
povećava dubinu uvara i
povećava produktivnost rada

## Slide 16: Struja zavarivanja
Određuje se u zavisnosti od prečnika elektrodne žice:
Prečnik elektrodne žice [mm] | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2,5
Struja zavarivanja [A] | 40-100 | 60-150 | 80-180 | 100-250 | 140-300 | 300-650

## Slide 17
Pri zavarivanju bez podložne trake, sa razmakom između limova uzimaju se vrednosti sa donje granice opsega:
Pri zavarivanju sa podložnom trakom, sa razmakom između limova, uzimaju vrednosti iz sredine do gornje granice opsega:
Pri zavarivanju sa podložnom trakom, bez razmaka između limova uzimaju se vrednosti sa gornje granice opsega:

## Slide 18
U horizontalno-vertikalnom, vertikalnom položaju i položaju iznad glave, struja zavarivanja treba da se smanji za 10-20 % od one koja je preporučena za horizontalni položaj.

## Slide 19: Brzina zavarivanja
Brzina zavarivanja se određuje kao i kod REL postupka, prema izrazu:

## Slide 20: Napon luka
Vrlo važan parametar – ako je napon luka prevelik, dolazi do nestabilnosti luka i prštanja tečnog metala (treba težiti kratkom luku).
Zavisnost optimalnog napona luka od prečnika elektrodne žice:

## Slide 21
Napon luka u zavisnosti od struje zavarivanja:

## Slide 22: Potreban broj prolaza Ukupna površina poprečnog preseka navarenog metala Auk

## Slide 23: Površina poprečnog preseka jednog zavara Az
Zavisi od debljine elektrodne žice, struje i brzine zavarivanja:

## Slide 24: Potreban broj prolaza:
n=Auk/Az

## Slide 25: Potrošnja CO2
Potrošnja CO2 [l/min] | 5-12 | 14-25
Prečnik elektrodne žice [mm] | 0,5-1,2 | 1,6-3
Dobra gasna zaštita luka i rastopa
Potrošnja se povećava kad se povećava rastojanje vrha mlaznice od osnovnog materijala i struja zavarivanja.

## Slide 26: Hvala na pažnji!