## Slide 1: Savremene tehnologije spajanja materijala 2

## Slide 2: Proračun parametara režima zavarivanja
Režimi ručnog elektrolučnog zavarivanja (REL, E postupak)
Režimi EPP zavarivanja
Režimi MAG zavarivanja

## Slide 3: Režimi MAG zavarivanja

## Slide 4
Režimi zavarivanja u atmosferi CO2 (MAG) zavise od:
Debljine osnovnog materijala
Oblika spoja
Oblika žljeba
Položaja zavarivanja

## Slide 5: Prečnik elektrodne žice

## Slide 6
Elektrodna žica manjeg prečnika za istu struju zavarivanja obezbeđuje:
povećanu stabilnost gorenja luka,
smanjuje prštanje tečnog metala
povećava dubinu uvara i
povećava produktivnost rada

## Slide 7: Struja zavarivanja
Određuje se u zavisnosti od prečnika elektrodne žice:
Prečnik elektrodne žice [mm] | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2,5
Struja zavarivanja [A] | 40-100 | 60-150 | 80-180 | 100-250 | 140-300 | 300-650

## Slide 8
Pri zavarivanju bez podložne trake, sa razmakom između limova uzimaju se vrednosti sa donje granice opsega:
Pri zavarivanju sa podložnom trakom, sa razmakom između limova, uzimaju vrednosti iz sredine do gornje granice opsega:
Pri zavarivanju sa podložnom trakom, bez razmaka između limova uzimaju se vrednosti sa gornje granice opsega:

## Slide 9
U horizontalno-vertikalnom, vertikalnom položaju i položaju iznad glave, struja zavarivanja treba da se smanji za 10-20 % od one koja je preporučena za horizontalni položaj.

## Slide 10: Brzina zavarivanja
Brzina zavarivanja se određuje kao i kod REL postupka, prema izrazu:

## Slide 11: Napon luka
Vrlo važan parametar – ako je napon luka prevelik, dolazi do nestabilnosti luka i prštanja tečnog metala (treba težiti kratkom luku).
Slično se dobija povećanjem elektrodne žice – postoji zavisnost:

## Slide 12
Napon luka u zavisnosti od struje zavarivanja:

## Slide 13: Ukupna površina poprečnog preseka navarenog metala Auk

## Slide 14: Površina poprečnog preseka jednog zavara Az
Zavisi od debljine elektrodne žice, struje i brzine zavarivanja:

## Slide 15: Potreban broj prolaza
n=Auk/Az

## Slide 16: Potrošnja CO2
Potrošnja CO2 [l/min] | 5-12 | 14-25
Prečnik elektrodne žice [mm] | 0,5-1,2 | 1,6-3
Dobra gasna zaštita luka i rastopa
Potrošnja se povećava kad se povećava rastojanje vrha mlaznice od osnovnog materijala i struja zavarivanja.

## Slide 17: Hvala na pažnji!