## Slide 1: Savremene tehnolohije spajanja materijala - 1

## Slide 2
Nastavne jedinice:
Struktura zavarenih spojeva
Apsorpcija gasova u šavu
Prsline u zavarenom spoju
Predgrevanje osnovnog materijala
Bezbednost i zdravlje na radu pri zavarivanju

## Slide 3: Prsline u zavarenom spoju

## Slide 4
Vrste prslina prema prema uzroku nastanka:
Vruće (najčešće nastaju u šavu) – kristalizacione
Hladne (najčešće nastaju u ZUT-u) – tokom hlađenja, ispod 200oC

## Slide 5
Vrste prslina prema veličini:
Mikroprsline (otkrivaju se mikroskopom – svetlosnim ili elektronskim, eventualno ultrazvukom)
Prsline (otkrivaju se vizuelno, lupom – 10x, radiografijom)
Pukotine (otkrivaju se vizuelno)
* za širenje prsline je potreban 10x manji napon nego za nastajanje prsline!!!
** širenjem prsline dolazi do potpunog razaranja zavarenog spoja – prsline se ne tolerišu!!!

## Slide 6: *Mehanika loma
Žilavost loma (KIC) je otpor materijala prema naglom (nekontrolisanom) širenju prsline
Ravansko stanje napona
Ravansko stanje deformacija

## Slide 7
Zavisnost kritičnog faktora intenziteta napona (KC) od debljine uzorka:
Žilavost loma je najmanja vrednost kritičnog faktora intenziteta napona
Kritični faktor int.napona KC
Žilavost loma KIC
tanki uzorci
debeli uzorci
duktilno ponašanje
krto ponašanje

## Slide 8
Uzorci za ispitivanje žilavosti loma:
SENB metoda CT metoda

## Slide 9
Na vrhu šava-vruća prslina (segregacija)
2,3. Usled skupljanja – vruća prslina
4. Blizu linije topljenja (ako dodatni materijal ne odgovara osnovnom)
5. Lokalna segregacija – vruća prslina
6,7,8. Hladne prsline
9. Hladna prslina – može da pređe u prslinu usled skupljanja (3)
Vrste prslina prema položaju:

## Slide 10: Vruće prsline
Vruće prsline nastaju u procesu kristalizacije, odnosno hlađenja šava.
Nastaju interkristalno, a propagiraju interkristalno ili transkristalno.
Nastaju u temperaturnom intervalu krtosti: pri hlađenju dolazi do neravnomernog zagrevanja (širenja i skupljanja materijala šava), tokom kojeg je materijal šava opterećen na pritisak i zatezanje.

## Slide 11
Vruće prsline nastaju ukoliko zatezni napon usled skraćenja šava premaši napon koji materijal može da izdrži pri datoj deformaciji na određenoj temperaturi:
OK
Opasno !
Dozvoljena deformacija materijala šava na određenoj temperaturi
Stvarna toplotna
deformacija αT (proporcionalna temperaturi)

## Slide 12
Uzroci nastajanja vrućih prslina:
Veličina intervala kristalizacije (zavisi od hemijskog sastava čelika, prvenstveno od prisustva nečistoća)
Zatezni naponi kod očvršćavanja
Prisustvo međukristalitnog sloja male čvrstoće (eutektikum FeS prevesti u uključke MnS dodavanjem Mn preko obloge ili u sastavu elektrode)
Oblik šava (koeficijent uvara ψu)
Usitnjenost primarne strukture (prisustvo modifikatora)
Međukristalitna segregacija (na granicama zrna)

## Slide 13
Rešavanje problema vrućih prslina:
1. Predgrevanje u intervalu 150 – 500oC:
2. Popunjavanje završnog kratera
Smanjenjem dužine šavova i njihovog broja ili
optimizacijom redosleda izvođenja
Odabirom pogodnog dodatnog i osnovnog
materijala (što manje C i S, što više Mn)
5. Što sitnozrniji osn.mat.-sprečavanje VP u ZUT-u, zbog veće duktilnosti
Dodavanje modifikatora za usitnjavanje strukture u vidu praška ili kroz oblogu elektrode (Ti)

## Slide 14
Popunjavanje završnog kratera:
Završni krater nastaje naglim uklanjanjem elektrode i kada je rastojanje između limova veći od 4-5 mm
Problem se rešava:
popunjavanjem kratera
vraćanjem elektrode
smanjenjem rastojanja
između limova

## Slide 15
Uticaj sumpora na pojavu vrućih prslina u zavisnosti od sadržaja ugljenika i mangana:

## Slide 16
ψu=0,8-1,2
α~ 180o
ψu=1,3-5
α~ 90o
Ψu>5
α~ 0o
Navarivanje
Optimizacija koeficijenta uvara prema sadržaju ugljenika:

## Slide 17
Izvođenje prvog sloja/šava:
Obično ima relativno mali koeficijent uvara ψu
Primenjuje se povećanje ugla otvora žleba α i smanjenje razmaka u korenu žleba

## Slide 18: Hladne prsline
Nastaju pri hlađenju ispod 200oC, a propagacija može da se desi dugo nakon zavarivanja usled opterećenja u eksploataciji.
Nastaju interkristalno (na granicama zrna), a propagiraju interkristalno ili transkristalno.

## Slide 19
Hladne prsline nastaju usled:
1. Zakaljivanja ZUT-a
2. Prisustva vodonika u ZUT-u
3. Zaostalih napona

## Slide 20: Zakaljivanje ZUT-a
Zakaljivanje ZUT-a je uzrokovano:
Velikom brzinom hlađenja (mali unos toplote)
Hemijskim sastavom (pre svega visokim sadržajem ugljenika i prisustvom legirajućih elemenata)

## Slide 21
Martenzitna transformacija uzrokuje:
Unos unutrašnjih napona (povećanje zapremine materijala, lokalna naprezanja, zaostali naponi usled zavarivanja)
Krtost pojedinih vrsta martenzita (pločasti i lećasti)
Povećana osetljivost prema prisustvu vodonika (rekombinacija iz atomnog u molekularni unosi dodatne unutrašnje napone)

## Slide 22: Prisustvo vodonika u ZUT-u
Nastaje usled nedovoljne/neadekvatne zaštite (najbolja bazična obloga/elektroda, najgora celulozna)
U mikroprslinama atomski vodonik može da pređe u molekularni, pri čemu dolazi do porasta unutrašnjih napona, usled čega može da dođe do pojave hladnih prslina.

## Slide 23: Zaostali naponi
Zaostali naponi nastaju usled toplotnog skupljanja pri zavarivanju, odnosno hlađenju.
Zaostale napone je nemoguće izbeći.
Lom se javlja obično pod 45o i nastaje na granicama krupnih zrna.

## Slide 24: Sprečavanje obrazovanja hladnih prslina
Upotreba bazičnih elektroda (sa smanjenim sadržajem vodonika)
Upotreba osušenih elektroda
Upotreba austenitnih elektroda 18% Cr – 8% Ni - vodonik se bolje rastvara u austenitu i ne difunduje u ZUT, a iz austenita se izbacuje sporim hlađenjem

## Slide 25
4. Predgrevanje osnovnog materijala - izbegava se zakaljivanje, smanjuje lokalno naprezanje, olakšava difuzija vodonika (prema spolja).
*Predgrevanje je najefikasnija metoda izbegavanja pojave hladnih prslina
1 – bez predgrevanja
2 – sa predgrevanjem na 200oC

## Slide 26
5. Pri izvođenju montažnih šavova (heftova), mogu nastati hladne prsline zbog njihove male dužine i velike brzine zavarivanja. Dužina heftova je najmanje 5 cm uz lokalno predgrevanje.
6. Smanjenje
brzine
hlađenja u
kritičnom
intervalu
150-120oC:

## Slide 27: Hvala na pažnji!