## Slide 1: Savremene tehnolohije spajanja materijala - 1

## Slide 2
Nastavne jedinice:
Struktura zavarenih spojeva
Apsorpcija gasova u šavu
Prsline u zavarenom spoju
Predgrevanje osnovnog materijala
Bezbednost i zdravlje na radu pri zavarivanju

## Slide 3: Bezbednost i zdravlje na radu pri zavarivanju

## Slide 4: Štetni uticaji pri zavarivanju
Zavise od postupka zavarivanja:
Prašina (98-99<1 m): oksidi Fe, primese su Mn, Cr, Ni, V, Mo... Dozvoljena koncentracija je 4 mg/m3
Gasovi: N, Co, Co2, H2S... Postoje elektrode sa fluornim jedinjenjima (stvara se fluorni gas)
Oksidi: tosični oksidi F i Mn. Štetni su oksidi Cr, Ni, Zn

## Slide 5
4. Zračenje (IC i UV): IC izaziva opekotine, UV – upala očiju (elektrooftalmija)
5. Jonizujuće zračenje (X i γ-zraci) – karcinomi, leukemija
6. Prštanje tečnog metala – opekotine
7. Buka – rezanje plazmom izaziva 90-120dB, dozvoljeno 80 dB
8. Strujni udar – opekotine, oštećenje unutrašnjih organa
9. Neudoban položaj zavarivača – velika naprezanja tokom dužeg vremenskog perioda

## Slide 6
10. Pokretni delovi automatskih uređaja (roboti) – fizičke povrede
11. Udarni talas usled eksplozija boca – fizičke povrede, povrede unutrašnjih organa

## Slide 7: Štetni uticaji prema postupku zavarivanja
REL – oksidi F i Mn, prašina, gasovi
EPP – prašina, gasovi (važna je receptura praha)
MIG, TIG – ozon, pri zavarivanju Al prašina Al2O3 i MnO
MAG – ozon, CO, CO2, NOx, MnO
Zavarivanje pod troskom – najčistiji postupak, jedinjenja F i C

## Slide 8
OA rezanje – CO, NOx, C2H2 (acetilen), H2S, oksidi Fe
Metalizacija/navarivanje – prašina i gasovi različitog sastava

## Slide 9: Ventilacija
Zamena ručnih postupaka poluautomatskim ili automatskim
Primena zaštitnih uređaja:
-hermetizovane komore
-ekrani i zavese
Ventilacioni sistemi:
-lokalni
-opšti (centralizovani)

## Slide 10: Osvetljenje
Najkvalitetnije je dnevno (prirodno) osvetljenje
Noću se koristi veštačko osvetljenje
Zaštita od buke
Poželjno snižavanje buke na izvoru
Upotreba ličnih sredstava

## Slide 11: Zaštita od jonizujućeg zračenja
Smanjenje doze zračenja
Udaljavanje radnika od izvora zračenja
Skraćenje vremena ozračivanja
Zaštitna odela i pregrade

## Slide 12: Zaštita od strujnog udara
Sigurna instalacija
Zaštitne pregrade
Uzemljenje opreme
Odvođenje statičkog elektriciteta
*Napon praznog hoda transformatora ne sme biti veći od 70-75 V, a ispravljača 80-90 V.
** Oscilator visokofrekventne struje mora imati sigurnosni kondenzator.

## Slide 13: Sigurnost uređaja za gasno zavarivanje
Dovoljna čvrstoća materijala i konstrukcija
Strogo pridržavanje uslova temperature i pritiska
Zaptivenost sistema (odsustvo oticanja gasova)
Siguran rad kontrolno – merne i sigurnosne armature

## Slide 14
Rukovanje bocama pod pritiskom:
-boce se čuvaju u specijalnim skladištima (laki krov, antistatički pod, ventilacija, gromobranska instalacija)
-zabranjeno udaranje boca
-prenos boca kolicima
-zabranjeno zagrevanje boca
-boce moraju imati redukcione ventile i ventile sigurnosti
-pridržavatise propisa o minimalnom zaostalom pritisku u bocama

## Slide 15
-popravka ventila u sopstvenoj režiji nije dozvoljena
-ventile otvarati postupno i oprezno
-sprečiti prisustvo masti kod boce za kiseonik zbog mogućnosti burne reakcije - eksplozije

## Slide 16: Sredstva lične zaštite
Specijalna odela (pantalone, bluze, kombinezoni, rukavice ...)
Specijalna obuća (gumeni đon, metalna zaštita prstiju)
Respiratorne maske
Zaštita za lice i oči (maske, naočari)
Zaštita organa sluha (spoljašnj i unutrašnji antifoni)
Ostalo: izolovana klešta, alat, dielektrične rukavice, staze, otirači, podmetači itd.

## Slide 17
Zaštita lica i očiju:
-zaštitne naočari sa tamnim staklom (gasno zav.)
-ručne i naglavne maske i fotosenzorske maske (elektrolučno zav.)
Zaštita sluha:
-vata
-antifoni (unutrašnji štitnik)
-ušni štitnik (spoljšanji)

## Slide 18
Zaštita organa za disanje:
-maske
-respiratori
-gas maske
Zaštita ruku:
-zaštitne rukavice (najbolje kožne)

## Slide 19
Zaštita nogu:
-zaštitne kožne potkolenice (kamašne)
-zaštitne cipele sa metalnom zaštitom za prste i gumenim đonom
Zaštita tela:
-kožna zaštitna pregača
-kožno zaštitno odelo (pantalone i bluza)

## Slide 25: Hvala na pažnji!