## Slide 1
FIZIČKI OSNOVI ZAVARIVANJA
ELEMENTI ZAVARENOG SPOJA I ŠAVA
POLOŽAJI ZAVARIVANJA

## Slide 2
Zavarivanje je postupak ostvarivanja nerazdvojivih spojeva
Fpr-privlacna sila
Fod-odbojna sila
Puna linija je rezultantna sila
Fr=Fpr+Fod
a0 – međuatomno rastojanje, gde je Fr=0
*Atome je potrebno dovesti na rastojanje a0 da bi došlo do spajanja!!!
**To može da se izvede topljenjem i pritiskom

## Slide 3
Uticaj temperature i pritiska na mogućnost zavarivanja (primer za čisto železo):
1 – oblast u kojoj nije moguće zavarivanje
2 – oblast delimično mogućeg zavarivanja
3 – oblast zavarivanja pritiskom
4 – oblast zavarivanja topljenjem
*Oblasti u kojoj se vrši zavarivanje su 3 i 4!!!

## Slide 4
Deformisana i rekristalizovana struktura
(Postupci zavarivanja pritiskom)
Livena struktura
(Postupci zavarivanja topljenjem)

## Slide 5
Zavarivanje pritiskom:
21,22-elektrootporno zavarivanje,
41-zavarivanje ultrazvukom,
42-zavarivanje trenjem (rotaciono i sa mešanjem)
441-zavarivanje eksplozijom
45-zavarivanje difuzijom
74-zav.indukcijom
Opšta svojstva: složenije izvođenje, za delove manjih dimenzija, kod nekih postupaka izvanredan kvalitet zav.spoja
Zavarivanje topljenjem: gasno,
111-ručno-elektrolučno
121-zavar. pod praškom
131,135,141-zavar. u zaštitnom gasu (sa topljivom i netopljivom elektrodom)
311-gasno oksiacetilensko
511-zavar. elektronskim snopom
521,522-lasersko zavarivanje,...
Opšta svojstva: jednostavnije za izvođenje, neograničena veličina dimenzija radnog predmeta-češće se primenjuje, livena struktura šava nije optimalna za teško zavarljive materijale i raznorodne materijale
Podela postupaka zavarivanja:

## Slide 6: Elementi šava
Šav predstavlja očvrsnuti rastopljeni metal stvoren zavarivanjem topljenjem
Šav predstavlja očvrsnuti razmekšani metal stvoren zavarivanjem trenjem

## Slide 7
Elementi žleba:
- Žleb je pripremljeno mesto na osnovnom materijalu

## Slide 8
Elementi šava:

## Slide 9
Zavar: - je očvrsnuti rastopljeni metal nastao u jednom prolazu
Sloj: - je zavar dobijen poprečnim klaćenjem vrha elektrode

## Slide 10
Vrste šavova prema kontinuitetu: - pored neprekidnog šava (zaptivnog), postoje i sledeće vrste šavova:

## Slide 11
Postupci
izvođenja
šavova velike
dužine:
*dužine b=c=d=
=300-1000 mm
**e preko 1000 mm

## Slide 12
Postupci izvođenja šavova kada je debljina osnovnog materijala preko 20-25 mm:

## Slide 13: Vrste spojeva
Vrste
spojeva:

## Slide 14
Vrste šavova:

## Slide 15
Oblici lica šavova:
Za statička opterećenja:
Za dinamička opterećenja:

## Slide 16: Položaji zavarivanja
“U koritu”
PA
PA
PB
PC
PC
PF/PG
PF/PG
PE
PD

## Slide 17: Hvala na pažnji!